| 紅外驅趕瞌睡蟲 | 松山工農電子科 |
| --- | --- |
|  | 指導老師：陳茂璋 |
|  | 製作者：簡嘉佑、莊開為 |

專 題 特 色 ：

1.現在市面上的鬧鐘，大多只有鬧鈴的功能，有時候並不能把人真得叫起床，因為隨手一按便能讓鬧鈴停止鈴響，為了解決此問題，本專題就研發了能使人立即清醒的鬧鐘。

2.本鬧鐘結合LCM液晶螢幕及一支紅外線遙控器，當設定的鬧鈴時間到後，鈴聲響起，並在LCM顯示一道數學題目，再用遙控器回答正確答案，以達到驅趕瞌睡蟲的效果。

功 能 操 作 ：

1.開啟電源開關。

2.LCM顯示器顯示預設的現在時間及鬧鈴時間。

3.當按下A鍵時，進入設定時間模式，如下【圖一】所示。

當按下B鍵時，進入設定鬧鈴模式，如下【圖二】所示。

4.按鍵盤上的數字鍵設定現在時間或鬧鈴時間，設定完畢後按E確認，

並回到主畫面，如【圖三】所示。

5.當設定的鬧鈴時間到後，蜂鳴器響起，並在LCM顯示一道A+B*C之數學題目，

如下【圖四】所示。

6.如果回答錯誤，會隨機再出下一道數學題目，如下【圖五】所示。

7.如果回答正確，蜂鳴器停止鳴響，如下【圖六】所示。

並跳回主畫面。

【圖一】設定時間模式    【圖二】設定鬧鈴模式       【圖三】主畫面

【圖四】A+B*C數學題目    【圖五】答題錯誤        【圖六】答題正確

【圖七】印刷電路板                    【圖八】成品外觀圖