製作人:林冠廷、黃壬渝

無線電目前運用在很多很多的地方，例如:通信、電話、電視、數據傳輸……等等地方，而我們這次製作最主要的也是利用無線電收發模組來進行遠距離的控制。

收發模組介紹:

使用418MHz頻率的發射模組圖(a)，HT-12E為編碼IC，其Pin1~Pin8連接DIP開關，調整JUMP來設定密碼，當發射模組與接收模組的密碼設定相同時才能進行收發動作；HT-12E編碼IC的Pin10~Pin13是控制訊號輸入腳位，接收外部ON/OFF訊號。

使用418MHz頻率的接收模組圖(b)，HT-12D為解碼IC，其Pin1~Pin8連接DIP開關，調整JUMP來設定密碼，當發射模組與接收模組的密碼設定相同時才能進行收發動作；HT-12D解碼IC的Pin10~Pin13是控制訊號輸出腳位，隨著發射端的訊號產生不同的動作，如高、低電位

# Text boxes

(b)接收模組電路圖

(a)發射模組電路圖，